ООО «МТЗ - сервис» СПб, пр. Елизарова 38 Телефон: (812) 702-42-72, 327-29-11 Факс: (812) 560-37-50

Немецкая компания  HYDREMA существует почти 50 лет и успешно поставляет в Европу и за ее пределы огромный спектр техники.

HYDREMA 928D

| Мотор | Perkins 1104D-E44 T, 4,4 л Турбодизельный мотор с прямым впрыском 96 кВт/131 лс при 2200 об/мин. Новейшие технологии в производстве моторов, соответствующие ЕЕС норме для выхлопных газов |
| --- | --- |
| Объем топливного бака | 130 л |
| Общие характеристики | Масса: 9,5 т Высота по кабине: 3090 мм Высота транспортная: 4000 мм Ширина по колесам 2310 мм Экскаватор: Макс.объем ковша 0,43 куба Диапазон поворота 200º+2х25 Зона досягаемости стрелы 6 500 мм Высота досягаемости 6 100 мм Глубина копания 5 330 мм Макс.грузоподъемность 1,45 т Угол поворота ковша 190º С рототильтом 360 Погрузчик: Объем ковша (1,35куба (4:1) челюстной; +2,6 куба для снега)) стандартный 1,6 куба Глубина копания 150 мм Зона досягаемости погрузчика 690 мм Максим. грузоподъемность 4,7 т Угол опрокидывания ковша 100º Макс высота выгрузки 3525 мм Макс высота перегрузки 2845 мм Грузоподъемность при макс высоте 4700 кг Ширина стандарт ковша 2450 мм |
| Ходовая часть | Шасси с шарнирно-сочлененной рамой и жестким мостом. Шарнир с балансирным стержнем и гидростабилизатором с возможностью блокировки. Шарнир имеет большой сферический подшипник. Макс.угол отклонения 24º |
| Гидросистема | Грузочувствительная гидросистема, объем 150л/мин Давление 225 бар 150 л/мин при 2000 об Регулируемый поршневой насос и закрытые распределительные клапаны с компенсацией давления |
| Мосты | Жесткие мосты с планетарной передачей во всех ступицах колес. Автоматическая фрикционная блокировка дифференциала в переднем мосту. 100-процентная электрогидравлическая блокировка дифференциала в заднем мосту. Отдельная масляная камера для дифференциала в ступице. |
| Коробка передач | ZF WG 115 Автоматическая электронно-управляемая коробка передач. Количество скоростей: 6 передних и 3 задних Переключение на низшую передачу при помощи нажатия кнопки. Автоматическая коробка с увеличением крутящего момента и свободным ходом. Постоянный привод на все колеса. |
| Управление поворотом | Гидравлическое управление с грузочувствительной гидросистемой и двумя цилиндрами двойного действия. Приоритетный клапан и интегрированная возможность аварийного управления Поворот полурам ±35º |
| Уровень шума | Параметры шума соответствуют 95/27/ЕС Внешний: 104 децибел (A) В кабине: 74 децибел (A) |
| Тормоза | Гидравлические, не требуют обслуживания, дисковые, погруженные в масло, на всех 04 колесах. Управление через отдельный гидравлический сервоконтур. Ручной тормоз приводится в действие механически в заднем мосту. |
| Удобная кабина | Автоматизированное оборудование инструментов, Компьютер сервиса с меню, Комфортное сидение с подлокотником, Регулирующееся рулевое колесо, Сервоуправление двойной командой, 8 рабочих ламп на крыше |
| Дополнительное оснащение | Откидная лопата (+2х25) Короткая рукоять ковша для рототила (400мм) Разводка под гидромолот(со шлангами) Подогрев двигателя (220 V ) Защитная плита днища спереди Рабочее освещение ксеноновыми лампами (8 доп ламп- ксенон) Дополнительный проблесковый маяк |
| Рабочее оборудование | Ковш 4 в 1 1,35 м³ устройство быстрой смены рабочего оборудования (на фронтальный ковш и вилы +экскаваторный ковш) Вилочный захват, Стандартная обратная лопата 5 зубьев 0,32 куба обратная лопата 6 зубьев 0,43 куба Узкая лопата 3 зуба, 0,16 куба Встроенный рототильт Ковш для снега на погрузчик 2,6 м³ |

HYDREMA 928С серия 2 – это машина, совмещающая в себе экскаватор и погрузчик и устанавливающая новые рекорды в производительности, удобстве, дизайне и профессиональности.

Центральный шарнир выравнивает передние и задние колеса, снижая до минимума повреждения, наносимые поверхности земли. Машина прекрасно работает на внедорожье, в тяжелых для экскавационных и погрузочных работ условиях, вне зависимости от того, твердая земля, или болотистая, нет снега, или приходится работать под толстым слоем снега.

При необходимости, для большей устойчивости, центральный шарнир можно блокировать.

Работа в тяжелых условиях требует от двигателя большой мощности. В  экскаваторах-погрузчиках HYDREMA стоит современный двигатель с высоким крутящим моментом PERKINS.

Ковш погрузчика всегда следует направлению переднего моста и колес благодаря шарниру, который находится в центре машины. Погрузчик также снабжен механической системой самовыравнивания для эффективной транспортировки  и погрузки.

Рабочая площадь покрытия

Электросистема контроля, двойная система контроля и электронный контроль режимов.

Функция двойного управления позволяет оператору управлять машиной, не меняя своего положения, что экономит время и исключает неудобство.

Электронный контроль режимов скорости, 4 уровня и 4 основные функции: поворот, стрела, ковш экскаватора и копание. Водитель может максимально адаптировать скорость движения при экскавационных работах, о чем уже говорилось.

«Умная» коробка передач

Благодаря современным технологиям управлять экскаватором-погрузчиком HYDREMA стало еще проще! Электронный контроль трансмиссии оптимизирует выбор передачи так, как ни один самый лучший водитель не сделает этого. 928С серия 2 снабжена 6-ти скоростной «умной» коробкой передач ZF ERGO. Коробка передач  меняет 2 скорости, если погрузчик не работает.

Высокий крутящий момент двигателя делает переключение передач плавным. Во время погрузочных работ оптимальная передача выбирается автоматически.

Стабилизаторы углов

Стабилизаторы могут устанавливаться по всей ширине даже при работе вдоль стены или на других ограниченных площадях. Машина за короткий период времени дает превосходные результаты!

Современная кабина с креплением в 4 точках.

Система состоит из 4 пружин/амортизаторов с системой самовыравнивания и антискольжение, что снижает воздействие на машину и движение от мостов и шасси, а также снижает уровень шума в кабине.

Другими словами кабина имеет все, что необходимо оператору для быстрого и удобного управления машиной без громкого шума и посторонних звуков. На крыше установлены 8 рабочих ламп, достаточно сильных для освещения всей рабочей территории.

Рабочая площадь 250º

Hydrema’s 928C series 2 предоставляет большую рабочую площадь, среди экскаваторов в своем классе.

Рулевое управление:

Гидростатическое рулевое управление с грузочувствительной гидравликой и двумя цилиндрами двойного действия. Главный клапан и интегрированное рулевое управление в экстренных ситуациях. Управляющие цилиндры с амортизацией. Угол поворота ±35º

ПРЕИМУЩЕСТВА HYDREMA:

1) Техника HYDREMA – гарантия 2 года .

2) Сами производители в Германии говорят, что HYDREMA – это "Мерседес" среди спец.техники.

3)Шарнирно-сочлененная рама HYDREMA гораздо надежнее, чем у других производителей, она крепкая и позволяет работать на узких площадях

4)Радиус копания экскаватора до 200 + 2х25 градусов!!!

5)Самое важное - устойчивость и проходимость машины несравненна!!!

6) HYDREMA предоставляет массу дополнительных опций -

стабилизаторы, распределение массы машины по осям позволяет меньше

травмировать поверхность земли, система безопасности водителя,

экологические стандарты Европы и многое другое!!

| Экскаватор- погрузчик HYDREMA 928 D | Масса: 9 300 кг Мощность двигателя: 91 кВт Высота выгрузки погрузчика: 2 845 мм Угол поворота экскаватора: 250º Радиус копания экскаватора: 6 500 мм Объем ковша экскаватора 0,43 куба Максим. длина стрелы: 6 500 - 7 670 мм | 239 382 евро |
| --- | --- | --- |
| Быстрая сцепка на фронтальный погрузчик (в комплектации) | Возможность присоединять быстросменное оборудование за 3 минуты |  |
| Быстрая сцепка на экскаватор(в комплектации) | Возможность присоединять быстросменное оборудование за 3 минуты |  |
| Рототильт (с короткой рукоятью) 400мм в комплекте | Поворотный механизм позволяющий разворачивать ковш по любым необходимым углом |  |
| 8 (Восемь) дополнительных ксеноновых фар | 4-по фронту, 2-сзади, 2-сбоку, |  |
| В комплектации идет дополнительное оборудование – фронтальный ковш челюстной 1,35 с быстрой сцепкой, ковш для легких сыпучих материалов 2,6 куба с быстрой сцепкой, вилы грузовые, экскаваторные ковши с быстрыми сцепками - 0,43 куба, 0,32 куба, 0,16 куба и также машина комплектуется зубом рыхлителем и встроенным рототильтом (дает возможность поворачивать ковш экскаватора на 360 градусов в любую сторону) |

Стоимость стандартной машины: 209 000=00 Евро

Стоимость машины с указанным дополнительным комплектующим оборудованием составляет:

239 382 Евро по курсу ЦБ на день оплаты.

На данное предложение распространяется акция продажи техники в лизинг.

Итоговая стоимость машины с оборудованием составит 209 821 евро.

Поставка: в наличии в СПб

Пожалуйста, обращайтесь по всем интересующим Вас вопросам.

С уважением,

ООО «МТЗ - сервис»

Главный специалист отдела продаж

Шушунова Светлана Владимировна.

Тел.(812) 702-42-72, 560-22-82,560-32-58